## Slide 1: SİYANOTİK KALP HASTALIKLARINDA ANJİYOGRAFİ
Prof. Dr. Birgül Varan

## Slide 2: Siyanotik Doğumsal Kalp Hastalıkları
Pulmoner kan akımı azalması ve sağ sol şant
  Fallot, VSD-Pulmoner atrezi
Paralel dolaşım
  Büyük arter transpozisyonu
Sistemik ve pulmoner venöz kanın atriyum, ventrikül veya büyük damarlar düzeyinde komple karışımı
  Tek Ventrikül Fizyolojisi, trunkus arteriozus

## Slide 3: Anjiyografi - Kateterler
Hemodinamik ölçümler uç ve yan delikli kateterler ile yapılır
Kan örnekleri alındıktan ve hemodinamik ölçümler yapıldıktan sonra yan delikli anjiyografik kateter ile anjiyografi yapılır
Ancak bazen görüntülenmek istenen yere anjiyografik kateteri ilerletmek mümkün olmaz

## Slide 4: Anjiyografik Kateterler
Berman kateter
Akımla yönlenir
Ucunda balon vardır
Delikleri balon distalindedir
Yön vermek zor olabilir
Sert tarafına şekil verilmiş bir düz tel ile yerleştirilebilir
R

## Slide 5: Berman kateter özellikleri
5 Fr. 50 cm, 3/4cc, 8mm, 032'‘, 15cc/sec, 540 p.s.i.g.
5 Fr. 60 cm, 3/4cc, 8mm, 032'' 13cc/sec 540 p.s.i.g.
6 Fr. 60 cm, 1cc, 10mm, 035'‘, 20cc/sec, 650 p.s.i.g.
7 Fr. 90 cm, 1-1/4cc 11mm .038'' 24cc/sec 700 p.s.i.g

## Slide 6
Pigtail kateter
İnce duvarlı, yanlarda delikler, kıvrık uç ve uçta delik (tel üzerinden yerleştirilebilir)
Telsiz yerleştirilmemelidir, kırılabilir
Aortogram ve LV enjeksiyonları için
Halo kateter: benzer

## Slide 7
Pigtail kateter boyutları ve enj. hızları
Firma Boyut (F) Uzunluk (cm) Max. Enj. Hızı (cc/sn)
Merit 4 80 10
Merit 4 50 13
Cook 4 70 20
Merit 5 100 18
Cook 5 100 27

## Slide 8: Anjiyografi - Genel Prensipler
Ventrikülografide tercih edilen kateterler
Yan delikli balon kateter: Berman
  Daha az miktarda, düşük basınçla
Pigtail: fazla sayıda delik
  Fazla miktarda yüksek basınçla

## Slide 9: Anjiyografide Kontrast Madde Dozu
Normal ventrikül
  1-1.25 ml/kg 0.5-1 ml/kg/sn
Çıkan Ao, Normal Pulmoner arterler
  1 ml/kg 1 ml/kg/sn
Torasik aorta
  0.7-1 ml/kg
Geniş ventrikül, akım fazla
  1.5-2 ml/kg 1-3 ml/kg/sn
Ventrikül çıkışında darlık varsa < 1ml/kg ve düşük hızda

## Slide 10: Fallot tetralojisi
RVOT ve PA darlıklarının düzeyi
Ek VSD
Koroner anomali
Pulmoner artere girmek çoğunlukla gerekli değil (santral şant, RVOTR yapılmış hasta hariç)
RV – Ao antegrad girilebilir: sağ koroner, Cobra, NIH
Nadiren selektif koroner anjiyografi

## Slide 11: Fallot tetralojisi
Yer | Dik tüp | Gösterilen | Yatay tüp | Gösterilen
RV | 15-20 derece sol oblik ve kraniyal | İnfundibulum Ana PA ve kapak Sağ ve sol PA | Dört boşluk | VSD Overriding Sol PA
RV | Sağ ant oblik Kraniyal | RVOT, kapak İnfundibulum, kapak, PA | Yan | İnfundibulum Ana PA, VSD kapak
Ao | Sağ ant oblik Posteroanterior | RCA Kollateraller, duktus | Dört boşluk Yan | RCA, LCA, LAD Duktus

## Slide 12: Fallot Tetralojisi
Sağ ventrikülografi
  Kraniyal
  Uzun eksen
Sol ventrikülografi
  Musküler VSD şüphesi varsa: Dört boşluk
Aorta
  Uzun eksen
  Ön-arka: kollateraller

## Slide 13: Fallot tetralojisi RV : sol oblik ve kraniyal
RV: dört boşluk

## Slide 14: Fallot tetralojisi-pulmoner hipoplazi

## Slide 15: Fallot tetralojisi - Kollateraller

## Slide 16: VSD-Pulmoner Atrezi
İnen torasik aorta anjiyografisi: tarama amaçlı
Sağ ve sol PA arası devamlılık ?
Pulmoner dolaşımın kaynağı: duktus, kollateraller?

## Slide 17: VSD – Pulmoner Atrezi - MAPCA

## Slide 18: VSD – Pulmoner Atrezi – BT Şant Balon oklüzyon

## Slide 19: VSD-Pulmoner Atrezi
Yer | Dik tüp | Gösterilen | Yatay tüp | Gösterilen
RVOT | kraniyal | İnfundibulum | Yan | İnfundibulum
Ao kökü | Posteroanterior | Koronerler, kollateraller, şantlar | Dört boşluk | Koronerler, duktus
İnen Ao | Posteroanterior Kraniyal | Kollateraller Pulmoner konfluens | Yan | Kollateraller Ana PA
Selektif kollateraller | Posteroanterior | Pulmoner konfluens Segmental kan akımı | Yan | Segmental kan akımı

## Slide 20: VSD-Pulmoner Atrezi

## Slide 21: VSD-Pulmoner Atrezi

## Slide 22: VSD-Pulmoner Atrezi – Sano şant

## Slide 23: VSD – Pulmoner Atrezi – BT Şant Balon oklüzyon

## Slide 24: VSD-Pulmoner Atrezi
Aortik oklüzyon anjiyografisi
Aorttaki hızlı akım kontrastın çabuk yıkanmasına neden olur.
Balon distalde şişirilerek yan deliklerden kontrast verilir ve proksimal bölge görüntülenir. Balon sonra hemen indirilir.

## Slide 25: VSD-Pulmoner Atrezi
Pulmoner venöz kama anjiyografisi
Uç delikli bir kateter
Pulmoner vene yerleşilir
0.3-0.6 ml/kg kontrast elle çok yavaş verilir (0.5 ml/sn)
5-10 ml SF ile yıkanır (1 ml/sn hızda)
Diğer yol: uç delikli balon kateter ile daha proksimal pulmoner vene daha fazla kontrast verilir

## Slide 26: Isolated Left Pulmonary Artery in Absent Pulmonary Valve Syndrome -Pulmoner ven wedge anjiyografi
Pediatr Cardiol (2008) 29:1129–1130

## Slide 27: Pulmoner ven kama anjiyografisi

## Slide 28: Büyük Arter Transpozisyonu
Basit transpozisyonda anjiyografi gerekli değil
Koroner anomali şüphesi varsa yapılabilir
  Aort köküne
    kaudal pozisyonda: koroner a. çıkış ve seyir
    yan pozisyonda koroner a, koark, PDA
VSD’lerin gösterilmesi için yapılabilir

## Slide 29: Taussig Bing Anomalisi
Çift çıkışlı sağ ventrikül
VSD, Aort koarktasyonu

## Slide 30: Trunkus Arteriozus
Kateter- Anjiyografi endikasyonları
Koroner anatomi
Ek VSD şüphesi
Distal pulmoner arterlerin değerlendirilmesi
Arkus aortanın değerlendirilmesi özellikle kesintili aorta
Büyük bebek ve çocuklarda PVR hesabı
Ventrikülografi: 2 ml/kg kontrast
Trunkusa antegrad girilebilir

## Slide 31: Trunkus Arteriozus
Yer | Dik tüp | Gösterilen | Yatay tüp | Gösterilen
LV | Sağ ant oblik kraniyal | LV boyutu | Dört boşluk | VSD Overriding Sol PA
RV | Posteroanterior Kraniyal | RVOT, trunkus İnfundibulum, kapak, PA | Yan | RVOT, trunkus
Tunkus | Kraniyal | Trunkal kapak PA, LPA, RPA | Sol ant oblik | Trunkal kapak, PA, LPA

## Slide 32: Trunkus Arteriozus

## Slide 33: Total Anormal Pulmoner Venöz Bağlantı
  1/3’ünde diğer önemli kalp anomalileri
  Kateterle direk anormal venöz bağlantı yollarına ve pulmoner venlere girilebilir: selektif direk anjiyografi, her ven gösterilmeli
  İndirek anjiyografi: sağ ve sol PA’e
  Ana PA anjiyogramı genellikle net sonuç vermez: kontrast dilusyonu, resirkulasyonda yapıların üstüste gelmesi
  Anjiyo Pozisyonları
    Ön-arka ve dört boşluk
    Yan pozisyonda ayırt etmek zor

## Slide 34
Selektif direk görüntüleme,
Cobra kateter

## Slide 35: Diğer önemli kalp anomalileri ile birliktelik

## Slide 36
Suprakardiyak %55:
  çoğunlukla sol vertikal v. innom. vene
  nadiren sağdan bağlantı veni SVC’ye
  daha nadiren azigos vene.
  Darlık olabilir: obstrüktif tip

## Slide 37
Suprakardiyak + Varyasyon

## Slide 38
Kardiyak
  Koroner sinüse: koroner sinüs geniştir
  Sağ atriyuma
  Darlık daha az

## Slide 39
İnfrakardiyak: infradiafragmatik
  Ağır obstrüksiyon
  Erken yenidoğan döneminde belirtiler
  Vertikal ven özefagus önünde aşağı iner, özefageal hiatustan geçer
  %70-80 portal venöz sisteme
  Duktus venozus, hepatik venler, İVC olabilir
Anjiyografi sırasında hepatik ve portal alanların görüntülenmesi gerekir

## Slide 40: İnfrakardiyak tip

## Slide 41
Sağda normal, solda
suprakardiyak PAPVC

## Slide 42
Karma tip
  Sol AC: vertikal ven ile innominate vene
  Sağ AC: Sağ atriyum veya koroner sinüse
En sık
Obstrüksüyonlu TAPVC ve ağır PH varsa duktustan sağ-sol şant nedeniyle pulmoner anjiyografi görüntü vermeyebilir. Enjeksiyon sırasında duktusun balon oklüzyonu yapılabilir.
Ağır darlık varsa dolaşım gecikir, pulmoner arter kama anjiyografisi pulmoner veni gösterebilir.

## Slide 43: Karma tip : suprakardiyak ve kardiyak

## Slide 44: Tek Ventikül Fizyolojisi
Pulmoner arter yatağı
Aort akımı yeterliliği: hipo. ventrikülden çıkış
Sistemik venöz dönüş varyasyonları

## Slide 45: Triküspid Atrezisi-RV hipoplazisi

## Slide 46: Pulmoner bant yapılmış fonksiyonel tek ventrikül

## Slide 47: Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül Ao-PA, Ao-VSD ilişkisi

## Slide 48: Bidirectional Kavapulmoner Konneksiyon
SVK
  Ön-arka/yan
  Fontan öncesi pulmoner yatağın değerlendirilmesi

## Slide 49: Pulmoner Arteriyovenöz Fistül